Втулки резьбовые развальцовываемые под невыпадающие винты. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.005)

- Втулки с короткой резьбой

- Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.

- Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.

- *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.

- Направление зубьев не регламентируется.

- Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.

- Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.

| Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 H12 | D H14 | D1 H11 | D2 H14 | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | L h14 | Масса втугок, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стальных | латунных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БА8.226.327 | БА8.226.328 | БА8.226.329 | БА8.226.330 | М3 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 5.8 | 1.2 | 5.0 | 7.0 | 1.6 |
| -01 | -01 | -01 | -01 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.5 |
| -02 | -02 | -02 | -02 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 1.4 |
| -03 | -03 | -03 | -03 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.3 |
| -04 | -04 | -04 | -04 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 1.2 |
| -05 | -05 | -05 | -05 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 1.1 |
| -06 | -06 | -06 | -06 | М4 | 4.0 | 5.3 | 9.0 | 6.3 | 7.1 | 1.6 | 7.0 | 9.0 | 2.6 |
| -07 | -07 | -07 | -07 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 2.5 |
| -08 | -08 | -08 | -08 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.4 |
| -09 | -09 | -09 | -09 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 2.2 |
| -10 | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 2.1 |
| -11 | -11 | -11 | -11 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 2.0 |
| -12 | -12 | -12 | -12 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 1.9 |
| -13 | -13 | -13 | -13 | М5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 8.8 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 3.8 |
| -14 | -14 | -14 | -14 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 3.6 |
| -15 | -15 | -15 | -15 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 3.5 |
| -16 | -16 | -16 | -16 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.3 |
| -17 | -17 | -17 | -17 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 3.1 |
| -18 | -18 | -18 | -18 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 3.0 |
| -19 | -19 | -19 | -19 | М6 | 6.0 | 8.5 | 14.0 | 10.5 | 11.5 | 2.5 | 10.0 | 13.0 | 8.9 |
| -20 | -20 | -20 | -20 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 8.7 |
| -21 | -21 | -21 | -21 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 8.4 |
| -22 | -22 | -22 | -22 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 8.1 |
| -23 | -23 | -23 | -23 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 7.9 |
| -24 | -24 | -24 | -24 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 7.6 |
| -25 | -25 | -25 | -25 | М8 | 8.0 | 11.0 | 16.5 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 |
| -26 | -26 | -26 | -26 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 13.6 |
| -27 | -27 | -27 | -27 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 13.4 |
| -28 | -28 | -28 | -28 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 13.0 |
| -29 | -29 | -29 | -29 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 12.7 |

Примечание: 	Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08

*Допускается применять в технически обосноваггых случаях с разрешения отдела стандартизации

- Втулки с длинной резьбой

- Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.

- Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.

- *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.

- Направление зубьев не регламентируется.

- Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.

- Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.

| Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 H12 | D H14 | D1 H11 | D2 H14 | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | L h14 | Масса втугок, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стальных | латунных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цинкованных | кадмированных | пассивированных | никелированных* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БА8.226.331 | БА8.226.332 | БА8.226.333 | БА8.226.334 | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | 1.8 |
| -01 | -01 | -01 | -01 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.7 |
| -02 | -02 | -02 | -02 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 1.6 |
| -03 | -03 | -03 | -03 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 1.5 |
| -04 | -04 | -04 | -04 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 1.4 |
| -05 | -05 | -05 | -05 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 1.3 |
| -06 | -06 | -06 | -06 | М4 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 1.6 | 7.0 | 11.0 | 3.5 |
| -07 | -07 | -07 | -07 |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  | 3.4 |
| -08 | -08 | -08 | -08 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 3.3 |
| -09 | -09 | -09 | -09 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 3.1 |
| -10 | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.0 |
| -11 | -11 | -11 | -11 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 2.9 |
| -12 | -12 | -12 | -12 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 2.8 |
| -13 | -13 | -13 | -13 | М5 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 4.8 |
| -14 | -14 | -14 | -14 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 4.7 |
| -15 | -15 | -15 | -15 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 4.5 |
| -16 | -16 | -16 | -16 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 4.4 |
| -17 | -17 | -17 | -17 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 4.2 |
| -18 | -18 | -18 | -18 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 4.1 |
| -19 | -19 | -19 | -19 | М6 | 6.0 | 7.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | 9.9 |
| -20 | -20 | -20 | -20 |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 9.6 |
| -21 | -21 | -21 | -21 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 9.4 |
| -22 | -22 | -22 | -22 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 9.2 |
| -23 | -23 | -23 | -23 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 8.9 |
| -24 | -24 | -24 | -24 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 8.7 |
| -25 | -25 | -25 | -25 | М8 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 15.3 |
| -26 | -26 | -26 | -26 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 15.0 |
| -27 | -27 | -27 | -27 |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 14.8 |
| -28 | -28 | -28 | -28 |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 14.5 |
| -29 | -29 | -29 | -29 |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 14.2 |

Примечание: 	Для определения массы латунных втулок указанные в таблице величины следует умножать на коэффициент 1.08

*Допускается применять в технически обосноваггых случаях с разрешения отдела стандартизации

- Материал, шероховатость и покрытие резьбовых втулок

| Диаметр резьбы втулки d, мм | Материал | Обозначение покрытий по ГОСТ 9.306-85 | Шероховатость поверхностей по ГОСТ 2789-73 до нанесения покрытия, мкм, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | резьбовой | остальных |
| От М3 до М4 включ. | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | Ц6.хр | Ra6.3 | Rz40 |
| От М5 до М8 включ. |  | Ц9.хр |  |  |
| От М3 до М4 включ |  | Кд6.хр |  |  |
| От М5 до М8 включ. |  | Кд9.хр |  |  |
| От М3 до М8 включ | Л63 ГОСТ 15527-70 | Хим.Пас |  | Rz20 |
| От М3 до М4 включ |  | Н6 |  | Ra2.5 |
| От М5 до М8 включ. |  | Н9 |  |  |

- Отверстия в изделиях под установку развальцовываемых резьбовых втулок и выбор типоразмера втулок приведены в ОСТ 4Г 0.822.003.

- Примеры применения развальцовываемых резьбовых втулок

- Резьба под невыпадающие винты в изделиях

| Диаметр резьбы | Диаметр отверстия под резьбу H12 |
| --- | --- |
| М3 | 2.6 |
| М4 | 3.4 |
| М5 | 4.5 |
| М6 | 5.3 |
| М8 | 7.3 |

Обозначение втулок по классификатору ЕСКД

| Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД | Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД |
| --- | --- | --- | --- |
| БА8.226.327 | ЮПИЯ.713361.006 | БА8.226.327-14 | ЮПИЯ.713361.006-14 |
| -01 | -01 | -15 | -15 |
| -02 | -02 | -16 | -16 |
| -03 | -03 | -17 | -17 |
| -04 | -04 | -18 | -18 |
| -05 | -05 | -19 | -19 |
| -06 | -06 | -20 | -20 |
| -07 | -07 | -21 | -21 |
| -08 | -08 | -22 | -22 |
| -09 | -09 | -23 | -23 |
| -10 | -10 | -24 | -24 |
| -11 | -11 | -25 | -25 |
| -12 | -12 | -26 | -26 |
| -13 | -13 | -27 | -27 |
| БА8.226.327-28 | ЮПИЯ.713361.006-28 | БА8.226.329-18 | ЮПИЯ.713361.008-18 |
| -29 | -29 | -19 | -19 |
| БА8.226.328 | ЮПИЯ.713361.007 | -20 | -20 |
| -01 | -01 | -21 | -21 |
| -02 | -02 | -22 | -22 |
| -03 | -03 | -23 | -23 |
| -04 | -04 | -24 | -24 |
| -05 | -05 | -25 | -25 |
| -06 | -06 | -26 | -26 |
| -07 | -07 | -27 | -27 |
| -08 | -08 | -28 | -28 |
| -09 | -09 | -29 | -29 |
| -10 | -10 | БА8.226.330 | ЮПИЯ.713361.009 |
| -11 | -11 | -01 | -01 |
| -12 | -12 | -02 | -02 |
| -13 | -13 | -03 | -03 |
| -14 | -14 | -04 | -04 |
| -15 | -15 | -05 | -05 |
| -16 | -16 | -06 | -06 |
| -17 | -17 | -07 | -07 |
| -18 | -18 | -08 | -08 |
| -19 | -19 | -09 | -09 |
| -20 | -20 | -10 | -10 |
| -21 | -21 | -11 | -11 |
| -22 | -22 | -12 | -12 |
| -23 | -23 | -13 | -13 |
| -24 | -24 | -14 | -14 |
| -25 | -25 | -15 | -15 |
| -26 | -26 | -16 | -16 |
| -27 | -27 | -17 | -17 |
| -28 | -28 | -18 | -18 |
| -29 | -29 | -19 | -19 |
| БА8.226.329 | ЮПИЯ.713361.008 | -20 | -20 |
| -01 | -01 | -21 | -21 |
| -02 | -02 | -22 | -22 |
| -03 | -03 | -23 | -23 |
| -04 | -04 | -24 | -24 |
| -05 | -05 | -25 | -25 |
| -06 | -06 | -26 | -26 |
| -07 | -07 | -27 | -27 |
| -08 | -08 | -28 | -28 |
| -09 | -09 | -29 | -29 |
| -10 | -10 | БА8.226.331 | ЮПИЯ.713361.010 |
| -11 | -11 | -01 | -01 |
| -12 | -12 | -02 | -02 |
| -13 | -13 | -03 | -03 |
| -14 | -14 | -04 | -04 |
| -15 | -15 | -05 | -05 |
| -16 | -16 | -06 | -06 |
| -17 | -17 | -07 | -07 |
| БА8.226.331-08 | ЮПИЯ.713361.010-08 | БА8.226.332-28 | ЮПИЯ.713361.011-28 |
| -09 | -09 | -29 | -29 |
| -10 | -10 | БА8.226.333 | ЮПИЯ.713361.012 |
| -11 | -11 | -01 | -01 |
| -12 | -12 | -02 | -02 |
| -13 | -13 | -03 | -03 |
| -14 | -14 | -04 | -04 |
| -15 | -15 | -05 | -05 |
| -16 | -16 | -06 | -06 |
| -17 | -17 | -07 | -07 |
| -18 | -18 | -08 | -08 |
| -19 | -19 | -09 | -09 |
| -20 | -20 | -10 | -10 |
| -21 | -21 | -11 | -11 |
| -22 | -22 | -12 | -12 |
| -23 | -23 | -13 | -13 |
| -24 | -24 | -14 | -14 |
| -25 | -25 | -15 | -15 |
| -26 | -26 | -16 | -16 |
| -27 | -27 | -17 | -17 |
| -28 | -28 | -18 | -18 |
| -29 | -29 | -19 | -19 |
| БА8.226.332 | ЮПИЯ.713361.011 | -20 | -20 |
| -01 | -01 | -21 | -21 |
| -02 | -02 | -22 | -22 |
| -03 | -03 | -23 | -23 |
| -04 | -04 | -24 | -24 |
| -05 | -05 | -25 | -25 |
| -06 | -06 | -26 | -26 |
| -07 | -07 | -27 | -27 |
| -08 | -08 | -28 | -28 |
| -09 | -09 | -29 | -29 |
| -10 | -10 | БА8.226.334 | ЮПИЯ.713361.013 |
| -11 | -11 | -01 | -01 |
| -12 | -12 | -02 | -02 |
| -13 | -13 | -03 | -03 |
| -14 | -14 | -04 | -04 |
| -15 | -15 | -05 | -05 |
| -16 | -16 | -06 | -06 |
| -17 | -17 | -07 | -07 |
| -18 | -18 | -08 | -08 |
| -19 | -19 | -09 | -09 |
| -20 | -20 | -10 | -10 |
| -21 | -21 | -11 | -11 |
| -22 | -22 | -12 | -12 |
| -23 | -23 | -13 | -13 |
| -24 | -24 | -14 | -14 |
| -25 | -25 | -15 | -15 |
| -26 | -26 | -16 | -16 |
| -27 | -27 | -17 | -17 |
| БА8.226.334-18 | ЮПИЯ.713361.013-18 | БА8.226.334-24 | ЮПИЯ.713361.013-24 |
| -19 | -19 | -25 | -25 |
| -20 | -20 | -26 | -26 |
| -21 | -21 | -27 | -27 |
| -22 | -22 | -28 | -28 |
| -23 | -23 | -29 | -29 |