Втулки резьбовые ввертываемые. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.007)

- Втулки без буртика

Допуск соосности среднего диаметра резьбы D относительно среднего диаметра резьбы d по ОСТ 4Г 0.010.221-81

| Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 | D | l ±IT14/2 | l1 ±IT14/2 | L h14 | b H14 | C ±IT14/2 | C1 | Масса втулок, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из нержавеющей стали | из углеродистой стали |  |  | номинал | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пассивированных | цинкованных | кадмированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БА9.110.146 | БА9.110.147 | БА9.110.148 | М2.5 | 2.5 | 2.6 | Н14 | М5 | 4.5 | 1.7 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.45 | 0.7 |
|  | -01 | -01 | М3 | 3.0 | 3.3 | +0.30 | М6 |  |  |  |  |  | 0.60 |  |
|  | -02 | -02 | М4 | 4.0 | 4.3 |  | М8 | 6.0 | 2.2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 0.75 | 2.0 |
|  | -03 | -03 | М5 | 5.0 | 5.1 | +0.16 |  | 8.0 |  | 10.0 | 1.6 |  |  | 3.3 |
|  | -04 | -04 | М6 | 6.0 | 6.5 | Н14 | М10 |  |  |  |  |  | 0.90 | 2.8 |
|  | -05 | -05 | М8 | 8.0 | 8.5 |  | М12×1.25 | 11.0 | 3.2 | 14.0 | 2.0 |  | 0.75 | 4.8 |
|  | -06 | -06 | М10 | 10.0 | 10.7 | +0.43 | М16×1.5 | 13.0 |  | 16.0 | 2.5 |  | 0.90 | 13.2 |
|  | -07 | -07 | М12 | 12.0 | 12.7 |  | М18×1.5 | 15.0 |  | 18.0 | 3.0 |  |  | 17.8 |
|  | -08 | -08 | М16 | 16.0 | 16.5 | Н14 | М24×2 | 21.0 |  | 24.0 | 4.0 | 2.0 | 1.20 | 41.3 |

Примечание: Предельные отклонения размеров С1<±IT13/2; для С1≥1±IT14/2

- Втулки с буртиком

Допуск соосности среднего диаметра резьбы D относительно среднего диаметра резьбы d по ОСТ 4Г 0.010.221-81

| Обозначение втулок | d | d1 H14 | d2 | D | D1 h14 | D2 | l ±IT14/2 | l1 | l2 ±IT14/2 | L H14 | b H14 | b1 ±IT15/2 | C ±IT14/2 | Масса втулок, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из нержавеющей стали | из углеродистой стали |  |  | номин. | пред. откл. |  |  | номин. | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пассивированных | цинкованных | кадмированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БА8.226.343 | БА8.226.344 | БА8.226.345 | М2.5 | 2.5 | 2.6 | Н14 | М5 | 7.0 | 3.8 | -0.30 | 6.5 | 0.5 | 1.7 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
|  | -01 | -01 | М3 | 3.0 | 3.3 | +0.30 | М6 | 8.0 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  | -02 | -02 | М4 | 4.0 | 4.3 |  | М8 | 10.0 | 6.2 | -0.36 | 8.0 | 0.7 | 2.0 | 10.0 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 2.6 |
|  | -03 | -03 | М5 | 5.0 | 5.4 |  | М10 | 13.0 | 7.8 |  | 10.0 |  |  | 12.0 | 1.6 |  |  | 4.7 |
|  | -04 | -04 | М6 | 6.0 | 6.5 | Н14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -05 | -05 | М8 | 8.0 | 8.5 |  | М12×1.25 | 16 | 10.2 | -0.43 | 11.0 | 1.0 | 2.8 | 14.0 | 2.0 |  |  | 8.0 |
|  | -06 | -06 | М10 | 10.0 | 10.7 | +0.43 | М16×1.5 | 20 | 13.8 |  | 17.0 |  |  | 20.0 | 2.5 |  |  | 19.7 |
|  | -07 | -07 | М12 | 12.0 | 12.7 |  | М18×1.5 | 22 | 15.8 |  | 19.0 |  |  | 22.0 | 3.0 |  |  | 25.4 |
|  | -08 | -08 | М16 | 16.0 | 16.5 | Н14 | М24×2 | 28 | 21.0 | -0.52 | 25.0 |  |  | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 54.7 |

Примечание: Предельные отклонения размеров С1<±IT13/2; для С1≥1±IT14/2

- Материал, шероховатость и покрытие резьбовых втулок

| Диаметр внутренней резьбы втулки d, мм | Материал | Обозначение покрытий по ГОСТ 9.306-85 | Шероховатость поверхностей по ГОСТ 2789-73 до нанесения покрытия, мкм, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А и Б | резьбовых | остальных |
| М2.5 | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 | Хим.Пас | Ra2.5 | Ra3.2 | Rz40 |
| M2.5 | Сталь АС14 ГОСТ 1414-75 | Ц3.хр | Rz40 | Ra6.3 |  |
| от М3 до М4 включ |  | Ц6.хр |  |  |  |
| от М5 до М16 включ |  | Ц9.хр |  |  |  |
| М2.5 |  | Кд3.хр |  |  |  |
| от М3 до М4 включ |  | Кд6.хр |  |  |  |
| от М5 до М16 включ |  | Кд9.хр |  |  |  |

- Примеры применения ввертываемых резьбовых втулок

- Обозначение втулок по классификатору ЕСКД

| Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД | Обозначение по МН СЧХ | Обозначение по классификатору ЕСКД |
| --- | --- | --- | --- |
| БА9.110.146 | ЮПИЯ.713263.001 | БА8.226.343 | ЮПИЯ.713263.004 |
| БА9.110.147 | ЮПИЯ.713263.002 | БА8.226.344 | ЮПИЯ.713263.005 |
| -01 | -01 | -01 | -01 |
| -02 | -02 | -02 | -02 |
| -03 | -03 | -03 | -03 |
| -04 | -04 | -04 | -04 |
| -05 | -05 | -05 | -05 |
| -06 | -06 | -06 | -06 |
| -07 | -07 | -07 | -07 |
| -08 | -08 | -08 | -08 |
| БА9.110.148 | ЮПИЯ.713263.003 | БА8.226.345 | ЮПИЯ.713263.006 |
| -01 | -01 | -01 | -01 |
| -02 | -02 | -02 | -02 |
| -03 | -03 | -03 | -03 |
| -04 | -04 | -04 | -04 |
| -05 | -05 | -05 | -05 |
| -06 | -06 | -06 | -06 |
| -07 | -07 | -07 | -07 |
| -08 | -08 | -08 | -08 |