Шпильки запрессовываемые. Конструкция и размеры. Выдержка из ОСТ 4Г 0.892.006-81.

- Конструкция и размеры

  - По конструкции и в зависимости от установки шпильки разделяются на два типа:

тип I – для установки только в сквозные отверстия (черт. 1)

тип II – для установки в глухие отверстия (черт. 2)

Шпильки типа II предназначаются, в основном, для крепления наружных панелей, щитов и стенок к каркасам и в тех случаях, когда по тем или иным соображениям на лицевых плоскостях этих деталей не должны быть видны крепежные детали.

  - Конструкция, размеры и масса шпилек типа I должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 1.

  - Конструкция, размеры и масса шпилек типа I должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в таблице 2

Примечание: Размер D1 до рифления

Чертеж 1

Таблица 1

| Резьба d | D (h11) | D1 (h12) | D2 (h12) | l (h14) | k (h12) | a | b (h11) | l1 | c | c1 | Шаг резьбы | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М2 | 3,6 | 4,5 | 2,8 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,20 | 0,40 | 0,33 |
|  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
|  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
| М2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,20 | 0,45 | 0,42 |
|  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
|  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |
| М3 | 4,5 | 5,5 | 3,8 | 5,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 |  | 0,50 | 0,65 |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |
|  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
|  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |
| М4 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,30 | 0,70 | 1,08 |
|  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
|  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |
|  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |
| М5 | 7,8 | 9,0 | 6,6 | 10,0 | 2,5 | 0,9 |  |  | 1,0 |  | 0,80 | 4,20 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,70 |
|  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,20 |
|  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
|  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,20 |
|  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,90 |
|  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,90 |
| М6 | 9,5 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 1,1 | 0,7 | 2,0 |  |  | 1,00 | 6,10 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,80 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |
|  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,90 |
|  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |
|  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,40 |
|  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11,50 |
|  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,60 |
|  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13,30 |

Примечание: размер D1 до рифления

Чертеж 2

Таблица 2

| Резьба d | D (h11) | D1 (h12) | D2 (h12) | l (h14) | k (h12) | a (H11) | b (h11) | l1 | c | c1 | Шаг резьбы | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М2 | 3,6 | 4,5 | 2,8 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,20 | 0,40 | 0,33 |
|  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
|  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |
| М2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,3 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | 0,4 |  |  | 0,20 | 0,45 | 0,42 |
|  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
|  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |
| М3 | 4,5 | 5,5 | 3,8 | 5,0 |  |  |  | 1,0 | 0,5 |  | 0,50 | 0,65 |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |
|  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
|  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |
| М4 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,30 | 0,70 | 1,08 |
|  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
|  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |
|  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |
| М5 | 7,8 | 9,0 | 6,6 | 10,0 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,30 | 0,80 | 4,20 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,70 |
|  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,20 |
|  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
|  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,20 |
|  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,90 |
|  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,90 |
| М6 | 9,5 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 1,1 | 0,7 | 2,0 |  |  | 1,00 | 6,10 |
|  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6,80 |
|  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |
|  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,90 |
|  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9,70 |
|  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,40 |
|  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11,50 |
|  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  | 12,60 |
|  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13,30 |

  - Материал и покрытие втулок должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

| Класс прочности по ГОСТ 1759.4-87 | Марка материала | Покрытие | Обозначение (общее) материала и покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид | Шаг резьбы, мм | Обозначение по ГОСТ 9.306-85 | Обозначение по ГОСТ 1759.0-87 |  |
| 10.9 | сталь 30ХГСА | цинковое, хроматированное | до 0.45 включ | Ц3.хр | 01 | 109.30ХГСА.013 |
|  |  |  | от 0,5 до 0,75 включ | Ц6.хр |  | 109.30ХГСА.016 |
|  |  |  | от 0,8 и выше | Ц9.хр |  | 109.30ХГСА.019 |
|  |  | цинковое, кадмированное | до 0.45 включ | Кд3.хр | 02 | 109.30ХГСА.023 |
|  |  |  | от 0,5 до 0,75 включ | Кд6.хр |  | 109.30ХГСА.026 |
|  |  |  | от 0,8 и выше | Кд9.хр |  | 109.30ХГСА.029 |
| 6.6 | сталь 45 | цинковое, хроматированное | до 0.45 включ | Ц3.хр | 01 | 66.013 |
|  |  |  | от 0,5 до 0,75 включ | Ц6.хр |  | 66.016 |
|  |  |  | от 0,8 и выше | Ц9.хр |  | 66.019 |
|  |  | цинковое, кадмированное | до 0.45 включ | Кд3.хр | 02 | 66.023 |
|  |  |  | от 0,5 до 0,75 включ | Кд6.хр |  | 66.026 |
|  |  |  | от 0,8 и выше | Кд9.хр |  | 66.029 |

Примечания.

- Установка шпилек из стали 45 класса прочности 6.6 допускается только на шасси из алюминиевого сплава Амц и по согласованию с потребителем.

- Применение кадмиевого покрытия допускается в технически обоснованных случаях по согласованию со службой главного конструктора.

- Для шпилек, обрабатываемых на станках-автоматах, допускается замена стали 30ХГСА на сталь 25Х13Н32.

  - В технических требованиях сборочных чертежей должно быть введено указание о запрессовке по примеру:

Шпильку поз. … запрессовать по ОСТ 4Г 0.892.006-81.

- Технические требования

  - Шпильки должны изготавливаться в соответствии  требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 1759.0-87.

  - Резьба шпилек и поля допусков резьбы под металлические покрытия по РД 107.70.001-89. В технически обоснованных случаях с разрешения стандарта предприятия допускается применение других стандатизованных полей допусков.

  - В местах сопряжения одной поверхности с другой под прямым углом допускаются закругления или фаски до 0,1 мм.

  - Твердость каждой партии шпилек, одновременно подвергнутых термообработке, должна быть подтверждена образцом-"свидетелем".

  - Гальваническое покрытие шпилек должно быть без повреждений, отслоений, вздутий и соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86.

  - Водородная хрупкость шпилек, возникающая в процессе нанесения гальванического покрытия, должна быть снята в соответствии с ОСТ 107 460 092.001-86.

  - При установке шпилек рекомендуется выдерживать расстояния от края панели до оси отверстия не менее 1,5D1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

Размеры отверстий и толщина панелей для установки шпилек

| Для шпилек типа I | Для шпилек типа II |
| --- | --- |

Края отверстий не притуплять и фаски не делать.

| Резьба шпильки | D (H11) | Smin | Smin1 | K, min (H12) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | 3,6 | 1,5 | 2,5 | 1,7 |
| M2,5 | 4,0 |  |  |  |
| M3 | 4,5 |  |  |  |
| M4 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 2,2 |
| M5 | 7,8 | 2,5 | 3,5 | 2,7 |
| M6 | 9,5 | 3,0 | 4,0 | 3,2 |

Примечание. При выполнении отверстий под шпильки типа II допускается конусность от выхода инструмента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Установка шпилек на панели

Установка шпилек типа I

1 – шпилька; 2 – устройство нажимное (сталь, тв. 49…53 HRCЭ); 3 – панель; 4 – подложка (материал сталь, твердость 49…53 HRCЭ – при запрессовкешпилек в панель из стали, латуни и материала марки Д16; алюминиевый сплав Д16Т – при запрессовке шпилек в панель из материала марки АМц); 5 – опора (сталь)

Допускается зазор е не более 0,15 мм в случае, если Smin менее размера k.

Примечание. Размер k – смотри на чертежах 1 и 2 и в таблицах 1 и 2; размер Smin смотри приложение 1.

Установка шпилек типа II

1 – шпилька; 2 – устройство нажимное (сталь, тв. 48…52 HRCЭ); 3 – панель; 4 – подложка (материал сталь, твердость 48…52 HRCЭ – при запрессовкешпилек в панель из стали, латуни и материала марки Д16; алюминиевый сплав Д16Т – при запрессовке шпилек в панель из материала марки АМц); 5 – опора (сталь)

Допускается зазор е не более 0,15 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Сведения о прочности узла "шпилька-панель"

Результаты испытаний на прочность узла "шпилька-панель" под нагрузкой

Шпильки типа I

|  | Резьба шпильки | Минимальное усилие разрушения плат из АМц, кгс |
| --- | --- | --- |
|  | М2 | 176 |
|  | М2,5 | 176 |
|  | М3 | 202 |
|  | М4 | 346 |
|  | М5 | 500 |
|  | М6 | 780 |

Шпильки типа II

|  | Резьба шпильки | Минимальное усилие разрушения плат из АМц, кгс |
| --- | --- | --- |
|  | М2 | 77 |
|  | М2,5 | 90 |
|  | М3 | 98 |
|  | М4 | 196 |
|  | М5 | 248 |
|  | М6 | 372 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

Допустимая статическая нагрузка на шпильки типа II

|  | Резьба шпильки | Нагрузка P, кгс |
| --- | --- | --- |
|  | М2 | 25 |
|  | М2,5 | 30 |
|  | М3 | 30 |
|  | М4 | 50 |
|  | М5 | 80 |
|  | М6 | 120 |